KÓD PRODUKTU              			: TN 030

NÁZEV				                	: OŠETŘUJÍCÍ A OCHRANNÝ  PŘÍPRAVEK

POPIS	: Impregnace na bázi akrylových  pryskyřic ve vodní disperzi,

s přísadou speciálních ochranných vosků na ošetření a barvení dřeva.

VYUŽITÍ	                                                       	: Stavebně truhlářské výrobky natřené produkty série Klima.

Vhodné též do interiérů.

# CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C		     	         	:  1.000 g/l

Obsah sušiny 				    	:  16%  (+/-1)

Viskozita (DIN 53211 mm. 4)	 	           	:  12-14 sec.

APLIKACE 					:  podklad je třeba umýt vodou s neutrálním saponátem,

přípravek se rovnoměrně rozetře měkkým hadříkem

po celém povrchu a nechá se zaschnout

# SUŠENÍ :

Při 20°C - ve větraném prostředí 	 		:  proti prachu – 10 min.

:  proti dotyku – 20 min.

:  úplné zaschnutí – 1 hod.

UPOZORNĚNÍ                            : 	během aplikační fáze a následující fáze sušení, teplota prostředí nesmí být nižší než 15°C.

VLASTNOSTI	                                                         : pravidelné používání TN 030 zvyšuje ochranný efekt filmu

natřené barvy a snižuje její opotřebení.

UPOZORNĚNÍ					:  PRODUKT NENÍ ODOLNÝ VŮČI MRAZU !!

SKLADOVAT PŘI TEPLOTĚ NAD 5°C !!

# ZÁRUČNÍ DOBA :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

# SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-25°C. Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.